## Slide 1: Kiểm tra bài cũ
Mô tả cấu tạo của đòn bẩy
O1
O
O2
Điểm tựa O.
Điểm tác dụng trọng lượng P=F1 của vật là O1.
- Điểm tác dụng lực nâng F2 là O2.
Lực nâng F2<F1 khi nào?
OO2>OO1

## Slide 2
Hình 5: Cầu thang
2. Dụng cụ trong hình nào dưới đây không sử dụng nguyên tắc về đòn bẩy?
Hình 1: Xà beng
Hình 2: Kéo
Hình 3: Kìm
Hình 4: Xe Cút-kít
Hình 6: Đồ khui nắp chai
Kiểm tra bài cũ

## Slide 3
3. Vậy dụng cụ nào cho lợi về lực (giúp ta thực hiện công việc dễ dàng hơn) ?
Hình 1: Xà beng
Hình 2: Kéo
Hình 3: Kìm
Hình 4: Xe Cút-kít
Hình 6: Đồ khui nắp chai

## Slide 4
Dùng ròng rọc
Liệu làm như thế có dễ dàng hơn hay không?

## Slide 5: TIẾT 19. BÀI 16: RÒNG RỌC

## Slide 6

?
(Hình 16.2 – a)
(Hình 16.2 – b)
Ròng rọc cố định.
Ròng rọc động.
I. TÌM HIỂU VỀ RÒNG RỌC

## Slide 7

?
- Gồm 1 bánh xe có rãnh để vắt dây qua, trục bánh xe được mắc cố định. Khi kéo dây, bánh xe quay quanh trục .
- Gồm 1 bánh xe có rãnh để vắt dây qua, trục bánh xe không được mắc cố định. Khi kéo dây thì bánh xe vừa quay vừa chuyển động cùng với trục của nó.
Ròng rọc cố định.
Ròng rọc động.

## Slide 8
BÀI TẬP: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu:
Ở hình vẽ:
- Ròng rọc 1 là ròng rọc . . . . .
Vì khi làm việc, bánh xe của nó vừa quay vừa di chuyển;
- Ròng rọc hình 2 là ròng rọc . . . . . . . . .Vì khi làm việc, bánh xe của nó quay tại chỗ.
cố định
động
1
2

## Slide 9
10
20
0
10
20
0
10
20
0
II. RÒNG RỌC GIÚP CON NGƯỜI LÀM VIỆC DỄ DÀNG HƠN NHƯ THẾ NÀO ?
1/ Thí nghiệm

## Slide 10
Lực kéo vật lên trong trường hợp | Chiều của lực kéo | Cường độ của lực kéo
Không dùng ròng rọc | Từ dưới lên | 2 N
Dùng ròng rọc cố định | Từ trên xuống | 2 N
Dùng ròng rọc động | Từ dưới lên | 1 N
BẢNG 16.1. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

## Slide 11
Lực kéo vật lên trong trường hợp | Chiều của lực kéo | Cường độ của lực kéo
Không dùng ròng rọc | Từ dưới lên | 2 N
Dùng ròng rọc cố định | Từ trên xuống | 2 N
Dùng ròng rọc động | Từ dưới lên | 1N
a) Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp (không dùng ròng rọc) và lực kéo vật qua Ròng rọc cố định.
Chiều của lực kéo: khác nhau, ngược chiều
Cường độ lực kéo: bằng nhau
2. Nhận xét
C3: Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm trên, hãy so sánh:

## Slide 12
Lực kéo vật lên trong trường hợp | Chiều của lực kéo | Cường độ của lực kéo
Không dùng ròng rọc | Từ dưới lên | 2 N
Dùng ròng rọc cố định | Từ trên xuống | 2 N
Dùng ròng rọc động | Từ dưới lên | 1N
b) Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp (không dùng ròng rọc) và lực kéo vật qua Ròng rọc động.
Chiều của lực kéo: giống nhau, cùng chiều
Cường độ lực kéo: dùng ròng rọc động, cường độ lực kéo bằng nửa (nhỏ hơn) khi kéo vật lên trực tiếp
2. Nhận xét
C3: Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm trên, hãy so sánh:

## Slide 13
C4: Tìm từ thích hợp để điền vào chổ trống của các câu sau:
a) Ròng rọc .................. giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.
b) Dùng ròng rọc ................ thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng vật.
cố định
động

## Slide 14
Phương xiên
Phương ngang
Phương thẳng đứng
 Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực so với khi kéo trực tiếp.

## Slide 15
 Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp
 Ròng rọc động giúp làm lực kéo vật lên nhỏ hơn (bằng nửa) trọng lượng của vật.
3. Rút ra kết luận

## Slide 16: Một số thí dụ về sử dụng ròng rọc
 Cần cẩu
Thiết bị tập thể dục
 Dụng cụ leo núi
Notes: Slide 16: Một số thí dụ về sử dụng ròng rọc (C5)
GV nhấp chuột để xuất hiện ghi chú
Thiết bị thể thao: đây là dụng cụ tập cơ tay
Cần cẩu: sử dụng ròng rọc thông qua môtơ để cuốn hoặc thả dây
Dụng cụ leo núi: Sau khi thắt đai an toàn, người leo núi sẽ vừa leo vừa căng dây, qua hệ thống ròng rọc để giữ thăng bằng
GV nhấp chuột để chuyển qua slide 16 (Trả lời C6)

## Slide 17
Ròng rọc
Ròng rọc cố định
Ròng rọc động
Giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp
Giúp làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật
Có mấy loại ròng rọc? Kể tên các loại ròng rọc đó?
Sử dụng ròng rọc cố định có tác dụng gì?
Sử dụng ròng rọc động được lợi gì?

## Slide 18
Hãy quan sát
Ròng rọc động
Ròng rọc cố định
Ròng rọc động

## Slide 19: H16.6

C7: Sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hình 16.6 có lợi hơn? Vì sao?

Trong hình 2 có lợi hơn vì ròng rọc cố định làm thay đổi hướng của lực kéo, ròng rọc động sử dụng lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật
Notes: Slide 18: Trả lời C7
Màn hình hiển thị hình hai ngôi nhà và 2 loại ròng rọc cùng vớI câu hỏi “Sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hình sau lợi hơn ? Nêu lý do?
GV gọi một vài HS trả lời
GV nhấp chuột để hiển thị phần trả lời
GV nhấp chuột chuyển qua slide 18 (giới thiệu Palăng)

## Slide 20
có thể em chưa biết
PALĂNG là thiết bị gồm nhiều ròng rọc, cho phép giảm cường độ lực kéo, đồng thời làm đổi hướng của lực kéo
PALĂNG

## Slide 21
BÀI TẬP
Ròng rọc cố định được dùng trong công việc nào sau đây:
A. Đưa xe máy lên bậc dốc ở cửa để vào trong nhà.
B. Dịch chuyển một tảng đá sang bên cạnh.
C. Đứng trên cao dùng lực kéo lên để đưa vật liệu xây dựng từ dưới lên.
D. Đứng dưới đất dùng lực kéo xuống để đưa vật liệu xây dựng lên cao.

## Slide 22
TRÒ CHƠI
Khám phá điều lý thú

## Slide 23
Tìm tên nhà vật lý?
Ông là ai?
1
2
3
4
6
5
1
2
3
4
6
5
Đ
Ò
N
B
Y
Ẩ
1)Máy cơ đơn giản có điểm tựa.
1
2
4
3
6
7
8
5
2) Lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
T
R
N
Ọ
L
Ự
C
G
1
2
3
4
6
5
8
9
10
11
7
3) Máy cơ đơn giản giúp làm thay đổi độ lớn của lực.
R
Ò
N
G
Ọ
R
Đ
Ộ
N
G
C
I
N
Ơ
N
T
U
1
2
3
4
1
2
3
4
6
5
P
A
L
Ă
G
N
4) Thiết bị gồm cả ròng rọc cố định và ròng rọc động.
KẾT QUẢ

## Slide 24
Ròng rọc
Ròng rọc cố định
Ròng rọc động
Giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp
Giúp làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật
Có mấy loại ròng rọc? Kể tên các loại ròng rọc đó?
Sử dụng ròng rọc cố định có tác dụng gì?
Sử dụng ròng rọc động được lợi gì?

## Slide 25
Hướng dẫn về nhà
Học thuộc ghi nhớ SGK
Đọc trước bài 17: Tổng kết chương I: Cơ học – làm trước phần I. Ôn tập
BÀI 16: RÒNG RỌC

## Slide 26
CHÀO TẠM BIỆT

## Slide 27
Tiết học kết thúc
Nhớ học và làm bài tập các em nhé!